## Slide 1
Thiết kế và cài đặt hệ thống mạng cho
Công ty Cổ phần Beemart
NHÓM 2
GIẢNG VIÊN:
PGS. TS. NGUYỄN ĐÌNH HÂN
TS. NGÔ THỊ HIỀN

## Slide 2
Thành viên
Nguyễn Đặng Hữu 20206147
Nguyễn Bùi Khánh Linh 20206202
Nguyễn Minh Tùng 20206182

## Slide 3
Bản tóm tắt kế hoạch

## Slide 4
Phân chia công việc

## Slide 5
Nội dung
Thiết kế hệ thống mạng
Mô phỏng hệ thống mạng
Hiện trạng doanh nghiệp
Phân tích yêu cầu
Thiết kế phương án
Kết luận

## Slide 6
1. Thiết kế hệ thống mạng

## Slide 7
1.1. Hiện trạng doanh nghiệp
Giới thiệu doanh nghiệp
  Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán các sản phẩm làm bánh
  Được thành lập năm 2015
  Trụ sở chínhvà văn phòng tại 277 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
  Văn phòng Hà Nội gồm 3 tầng, 6 phòng ban và 50 nhân sự

## Slide 8
1.1. Hiện trạng doanh nghiệp
Hiện trạng và mục đích sử dụng
Hiện trạng:
  Doanh nghiệp đã có hệ thống mạng LAN
  Hệ thống mạng chưa đáp ứng tối đa yêu cầu của các phòng ban, chưa tận dụng tối đa tài nguyên của doanh nghiệp
Mục đích sử dụng:
  Xây dựng hệ thống mạng phục vụ các công việc nội bộ của công ty
    Công việc đặc thù của từng phòng ban
    Truy cập, quản lý hệ thống email, web, app bán hàng
    Lưu trữ, truy cập và chia sẻ dữ liệu
  Đối tượng sử dụng: Nhân viên trong công ty
1.1. Hiện trạng doanh nghiệp

## Slide 9
1.1. Hiện trạng doanh nghiệp
Quy mô mặt bằng
Tầng 1 với diện tích 200m2
  1 phòng Tổ chức sự kiện
  1 phòng nghỉ cho nhân viên

## Slide 10
1.1. Hiện trạng doanh nghiệp
Quy mô mặt bằng
Tầng 2 với diện tích 200m2
  1 phòng Cung ứng, kho
  1 phòng Kỹ thuật
  1 phòng họp

## Slide 11
1.1. Hiện trạng doanh nghiệp
Quy mô mặt bằng
Tầng 3 với diện tích 200m2
  1 phòng Giám đốc
  1 phòng Kế toán
  1 phòng Nhân sự
  1 phòng Marketing
  1 phòng Kinh doanh
  1 phòng họp

## Slide 12
1.2. Phân tích yêu cầu
Yêu cầu thiết kế
Kiến trúc hệ thống mở
  Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn tiên tiến, độ ổn định cao
  Lắp đặt cả hệ thống mạng LAN nội bộ không dây (wifi) và có dây để đảm bảo hòa mạng cả hệ thống thiết bị: Laptop, PC và Điện thoại
  Cần có sự thuận tiện trong việc giao tiếp, kết nối giữa các hệ thống
  Có khả năng nâng cấp và mở rộng dễ dàng
  Có trang web nội bộ công ty
Băng thông
  Đảm bảo việc sử dụng mạng trong công ty ở mức ổn định, không giật lag
  Có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng mạng khi tổ chức các sự kiện đông người

## Slide 13
Bảo mật và an toàn dữ liệu
  Hệ thống có tính bảo mật cao, có nhiều biện pháp an toàn thông tin trên mạng
  Các dữ liệu của hệ thống phải được đảm bảo, tránh mất mát, hư hỏng
  Phân quyền truy cập cho phù hợp
1.2. Phân tích yêu cầu
Yêu cầu thiết kế
Khả năng quản trị
  Đảm bảo khả năng quản trị dễ dàng
  Cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện thao tác quản trị như: theo dõi hoạt động mạng, các thiết bị, hệ thống truy cập người dùng, quản lý data, xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp, ...
  Đảm bảo khả năng đấu nối thuận tiện và hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành của các bộ phận chuyên trách

## Slide 14
  VLAN (Virtual Local Area Network): Phân chia mạng thành các mạng con nhỏ hơn, giúp quản lý và bảo trì mạng dễ dàng hơn
  DHCP: Giao thức cấp IP động cho các thiết bị trong mạng
  Firewall: Tăng cường bảo mật, ngăn chặn truy cập không hợp lệ, ngăn chặn tấn công mạng
1.2. Phân tích yêu cầu
Phân tích yêu cầu

## Slide 15
  HSRP (Hot Standby Router Protocol): Phân chia tải giữa các Switch Core, giúp tránh tình trạng quá tải trên một Switch Core duy nhất, đảm bảo sự liên tục trong hoạt động của mạng.
  DNS Server: Cung cấp trang web nội bộ cho công ty
  SSH: Giúp quản trị viên truy cập và quản trị từ xa
  VPN: Giúp nhân viên làm việc từ xa, truy cập web an toàn
1.2. Phân tích yêu cầu
Phân tích yêu cầu

## Slide 16
1.3. Đề xuất phương án thiết kế
Phương án thiết kế
Hệ thống được chia thành 3 vùng chính:
  Vùng Internet bên ngoài
  Vùng máy chủ DMZ
  Vùng hệ thống máy tính bên trong
Vùng hệ thống máy tính bên trong được chia thành 4 VLAN
  VLAN 10: Phòng Giám đốc
  VLAN 20: Phòng Kế toán, Phòng Nhân sự, Phòng họp T3
  VLAN 30: Phòng Kinh doanh, Phòng Marketing
  VLAN 40: Phòng Cung ứng, Phòng Kỹ thuật, Phòng họp T2, Phòng Sự kiện

## Slide 17
1.3. Đề xuất phương án thiết kế
Phương án thiết kế
Triển khai hệ thống với 2 lớp: Lớp phân phối và Lớp truy cập
  Lớp phân phối gồm 2 switch lớp 3 chạy song song kết hợp với phương án dự phòng và phân tải (chia theo VLAN), được đặt tại phòng Kỹ thuật
  Lớp truy cập gồm các switch lớp 2, được đặt tại từng phòng ban

## Slide 18
1.3. Đề xuất phương án thiết kế
Sơ đồ logic

## Slide 19
1.3. Đề xuất phương án thiết kế
Sơ đồ vật lý

## Slide 20
1.3. Đề xuất phương án thiết kế
Sơ đồ vật lý

## Slide 21
1.3. Đề xuất phương án thiết kế
Sơ đồ vật lý

## Slide 22
1.3. Đề xuất phương án thiết kế
Thống kê vật tư

## Slide 23
2. Mô phỏng hệ thống

## Slide 24
3. Kết luận

## Slide 25
3. Kết luận
Những việc đã làm được:
  Khảo sát doanh nghiệp
  Nắm bắt và phân tích các yêu cầu thiết kế mạng của doanh nghiệp
  Thiết kế một phương án triển khai, mô phỏng hệ thống mạng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp
  Thống kê chi phí cơ sở vật tư